## Slide 1
#9. 상세설계
나무교량 재료
나무교량 설계 소프트웨어
설계도 작성 요령
상세설계 보고서 작성 방법
시스템공학 개론
2
요구사항 정의
4
가치공학
(설계경제성검토)
10
창의성 개론
3
강의소개
1
아이디어 도출
6
시스템 제작
11
개념설계
7
성능평가
12
개념설계 대안 선정
8
프로토타이핑
13
상세설계
9
3D 프린팅
14
예비과제 실습
5
기말고사
15

## Slide 2
나무교량 설계
재료로는 발사목, 접착제, 무명실만을 이용
교량의 길이 50cm
교량의 폭은 10cm
교량 시종부 상판 높이
= 실험대 높이 (6.5cm)
교량의 총중량(자중)은
작을 수록 좋음
교량 중앙에 재하된
하중을 지탱
외관이 보기 좋고
창의적이어야 함
설계
나무교량 외형
(형태 및 색채)
나무교량 구성요소 재료
(판재, 각재, 접착제, 실)
나무교량 구성요소 칫수
나무교량 구성요소 배치
나무교량 구성요소 연결

## Slide 3
나무교량 재료
재료특성 (발사목 밀도 : 1/6,400g/mm3, 무명실 밀도 : 7/39,250g/mm3)
  각재 : 0.8cm * 0.8cm * 100cm  0.1g/cm
  판재 : 10cm * 0.2cm * (90cm or 100)  0.3125g/cm
  상판 판재 : 50cm * 0.3125g/cm = 15.625g
  80g을 기준으로 할 때 총 사용가능 각재의 양은 80g - 15.625g = 64.375g
   64.375g / 0.1g/cm = 643.75cm (약 6.5개)
   지급 재료 : 각재 15개  150g & 판재 1개  28.125g or 31.25g
단, 천연 재료의 특성으로 인해 발사목 간에 중량 차이가 있음  발사목의 무게를 개별적으로 측정  힘을 많이 받는 부분은 무거운 발사목을, 힘을 적게 받는 부분은 가벼운 발사목을 사용.
판재를 단지 상판으로만 이용하지 않고, 구조체의 일부로 사용  보강재 역할  창의성/심미성 점수를 높일 수 있음
인장력을 받는 부분은 케이블 단독으로 또는 발사목을 케이블로 보강하는 형태로 설계
교량의 자중은 접착제 사용량에 의해 증가됨.

## Slide 4
시뮬레이션 소프트웨어 : Autodesk Fusion 360
Fusion 360을 이용한 정적 해석 동영상
https://youtu.be/BcsHuSBVmf0

## Slide 5
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (1/33)
https://www.autodesk.co.kr/education/home
 로그인
 클릭

## Slide 6
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (2/33)
https://www.autodesk.co.kr/education/edu-software/overview?sorting=featured&filters=individual
 클릭
 파일 다운로드 후 설치
 Autodesk Fusion
아이콘 생성 확인

## Slide 7
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (3/33)
Autodesk 계정을 이용하여 로그인 진행

## Slide 8
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (4/33)
 클릭
 클릭
 클릭
 팀 이름 입력
 클릭

## Slide 9
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (5/33)
 클릭
 더블 클릭
 클릭
 클릭
 클릭
슬라이드
(7/33)
실습시작화면

## Slide 10
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (6/33)
 중앙에 20mm  20mm  100mm 막대 추가
Autodesk Fusion 설치 후, Auto CAD를 이용하여 개념도에 하중 재하를 위한 막대 요소 추가
원점

## Slide 11
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (7/33)
 클릭
 파일 선택
 클릭
 Autodesk Fusion 실행
Fusion 실행 후,
하중 재하용
막대 요소가 추가된
개념도 파일 업로드
(09.Arch.Fusion.dwg)
 업로드 완료 확인 후 닫기

## Slide 12
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (8/33)
 더블 클릭

## Slide 13
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (9/33)
하중 재하용
막대 요소가 추가된
개념도 파일이 열림
원점

## Slide 14
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (10/33)
 드롭다운 후 시뮬레이션 선택
Fusion 360 시뮬레이션 참고 영상
https://www.youtube.com/watch?v=tVf41EMt2ik
https://www.youtube.com/watch?v=q7767XlUG50

## Slide 15
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (11/33)
 정적 응력 선택
 클릭

## Slide 16
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (12/33)
개념도 파일이
흑백으로 바뀜

## Slide 17
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (1/33)
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (13/33)
 하중 클릭
 중앙에 추가된 부재의 윗면 선택
 선택 클릭

## Slide 18
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (1/33)
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (14/33)
 20,000 입력
 클릭
 드릴다운 후 중력 체크
원점에 세로방향 화살표 생성 확인

## Slide 19
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (1/33)
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (15/33)
하중
하중 재하용
막대 요소 위에
파란색 화살표가 표시됨
원점에
황토색 화살표가 표시됨
중력

## Slide 20
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (1/33)
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (16/33)
 구속조건 클릭
 교대 연결부 모서리를 선택
 교대 연결부 모서리를 선택
 실험대와 교량이 맞닿는 부분
 클릭

## Slide 21
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (1/33)
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (17/33)
고정
고정
모서리 끝에
잠긴 자물쇠가 표시된 것을 확인
 홈 버튼 클릭

## Slide 22
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (1/33)
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (18/33)
 해석 클릭

## Slide 23
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (19/33)
 클릭

## Slide 24
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (20/33)
 드롭다운
해석 진행 상황 확인 가능

## Slide 25
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (21/33)
완료될 때까지 대기
약 5분 정도 소요됨

## Slide 26
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (22/33)
완료 후 클릭

## Slide 27
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (23/33)
 클릭
힘을 많이 받음
힘을 적게 받음
교량에서
힘을 많이 받는 부위와
힘을 적게 받는 부위 확인
 이 화면을 바탕으로 설계 개선 시도
 교량의 아치와 케이블을 보강

## Slide 28
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (24/33)
안전계수가 낮은 부재 표시
 튼튼하게 만들 부재 파악
대략적인 힘의 방향 예측
정면도 활용
강한 부재 이용
약한 부재 이용

## Slide 29
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (25/33)
 애니메이트 클릭

## Slide 30
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (26/33)
 클릭
단계 선택 가능
0단계

## Slide 31
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (27/33)
1단계
2단계
3단계
4단계
5단계
6단계
7단계
8단계
9단계

## Slide 32
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (28/33)
강한 부재 이용
약한 부재 이용
10단계
단계 확인 가능
결과 확인 후 결과 마침 클릭

## Slide 33
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (29/33)
 하중을 100,000으로 설정
 하중클릭
 선택 클릭 후 막대 위 클릭
 해석클릭
하중을
100,000으로
설정한 후
이전과 동일한 방식으로 재해석 수행

## Slide 34
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (30/33)
강한 부재 이용
약한 부재 이용
해석 완료 후
결과 확인
하중이 20,000에서
100,000으로 증가함에 따라
파란색이 감소하고
붉은색이 증가함
결과 확인 후 결과 마침 클릭

## Slide 35
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (35/33)
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (31/33)
하중을
1,000,000으로
설정한 후
이전과 동일한 방식으로 재해석 수행
 선택 클릭 후 막대 위 클릭
 하중을 1,000,000으로 설정
 하중클릭
 해석클릭

## Slide 36
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (32/33)
결과 확인 후 결과 마침 클릭
하중이 100,000에서
1,000,000으로 증가함에 따라
파란색이 감소하고
붉은색이 더욱 증가함
초기 파일
하중: 20,000
하중: 100,000
하중: 1,000,000
모든 버전의 파일이
자동으로 저장됨
강한 부재 이용
약한 부재 이용

## Slide 37
시뮬레이션 소프트웨어 Autodesk Fusion (33/33)
하중 재하용 막대 추가
CAD 파일 업로드
하중 설정
하중: 20,000
하중: 100,000
하중: 1,000,000
교량에서
힘을 많이 받는 부위와
힘을 적게 받는 부위 확인
 이 화면을 바탕으로 설계 개선 시도
 교량의 사재와 중앙하단부를 보강

## Slide 38
설계도 작성 요령 : 제3각법(정투상도) (1/5)

## Slide 39
설계도 작성 요령 : 제3각법(정투상도) (2/5)

## Slide 40
설계도 작성 요령 : 제3각법(정투상도) (3/5)

## Slide 41
설계도 작성 요령 : 제3각법(정투상도) (4/5)
직접 보이지 않는 후면의 모습은
점선으로 표시

## Slide 42
설계도 작성 요령 : 제3각법(정투상도) (5/5)
반드시 정확한 치수를 표시해야 함  50cm, 10cm, 6.5cm의 치수는 반드시 나타내야 함
평면도, 정면도, 우측면도를 한페이지에 모아서 함께 보여주는 아래와 같은 슬라이드가 반드시 보고서에 포함되어야 함
정면도
우측면도
평면도

## Slide 43
설계도 작성 요령 : AutoCAD  Layout 이용
04.AutoCAD 기초 실습 - 도면.01 : https://youtu.be/JZWMT6GxBNU
05.AutoCAD 기초 실습 - 도면.02 : https://youtu.be/zSF1cpkKSPA

## Slide 44
부품정의 (1/2)
사용 부위 : 개념도를 이용하여 해당 부품이 교량의 어느 부분에 사용되는가를 표시
부품그림, 부품치수(가로, 세로, 높이), 부품번호, 부품명, 필요 수량, 예상 중량
하부, 상부, 상판, 상현재, 하현재, 수직재, 수평재, 사재, 종거더, 횡거더 등의 단어를 조합하여 명명

## Slide 45
부품정의 (2/2)
사용 부위 : 개념도를 이용하여 해당 부품이 교량의 어느 부분에 사용되는가를 표시
부품그림, 부품치수(가로, 세로, 높이), 부품번호, 부품명, 필요 수량, 예상 중량
부품번호 : 7
부품명 : 상판
필요 수량 : 1개
예상 중량 : 15.347g  MassProp(Volume) 명령어 이용 계산
발사목 종류를 강도에 따라 강, 중, 약으로 구분 후 중량 예측 : 강(1.33), 중(1), 약(0.67)

## Slide 46
AutoCAD 명령어(MassProp)를 이용한 중량 예측(1/2)
사용 부위 : 개념도를 이용하여 해당 부품이 교량의 어느 부분에 사용되는가를 표시
부품그림, 부품치수(가로, 세로, 높이), 부품번호, 부품명, 필요 수량, 예상 중량
MassProp(Volume) 명령어 이용 체적 계산  발사목 밀도(1/6,400g/mm3) 반영  질량 계산
부품번호 : 7
부품명 : 상판
필요 수량 : 1개
예상 중량 : 98,219mm3 / 6,400g/mm3 = 15.347g
발사목 밀도 : 1/6,400g/mm3
밀도 : 1

## Slide 47
AutoCAD 명령어(MassProp)를 이용한 중량 예측(2/2)
사용 부위 : 개념도를 이용하여 해당 부품이 교량의 어느 부분에 사용되는가를 표시
부품그림, 부품치수(가로, 세로, 높이), 부품번호, 부품명, 필요 수량, 예상 중량
MassProp(Volume) 명령어 이용 체적 계산  케이블 밀도(7/39,250g/mm3) 반영  질량 계산
부품번호 : 10
부품명 : 외곽 상판 연결 케이블
필요 수량 : 4개
예상 중량 : 722mm3 x 7/39,200 g/mm3 = 0.129g
케이블 밀도 : 7/39,250 g/mm3
밀도 : 1

## Slide 48
상세설계 보고서 목차 및 작성요령
목차 | 작성요령
1. 컴퓨터 시뮬레이션 | 
1.1 시뮬레이션 결과 | Autodesk Fusion 360을 이용하여 컴퓨터 시뮬레이션을 수행 한 후, 결과 화면을 캡처하여 보고서에 삽입 컴퓨터 시뮬레이션 결과를 바탕으로 교량의 어느 부위가 힘을 많이 받는지를 분석하여 서술
1.2 결과의 활용방안 | 나무교량의 어느 부위를 보다 굵고 튼튼하게 설계할 것인가?
2. 상세설계 | 
2.1 개념도 | 시뮬레이션 결과를 반영하여 개념도 수정·보완 개념도 파일(*.dwg)을 PPTX에 직접 첨부 (삽입  개체  파일로부터 만들기 기능 이용)
2.2 설계도 | AutoCAD의 LAYOUT 기능을 이용하여 도면 추출 제3각법에 의거 정면도, 평면도, 우측면도를 정확한 치수와 함께 작성 3D 모델, 정면도, 평면도, 우측면도를 함께 포함한 페이지 작성 정면도, 평면도, 우측면도 작성 시 축적과 중심 위치를 일치시켜야 함
3. 구성요소 | 
3.1 부품 정의 | 교량을 구성하는 부품을 정의 : 부품번호, 부품명, 부품그림, 부품치수(가로, 세로, 높이), 예상 중량, 필요수량, 사용부위 서술 개념도를 이용하여 해당 부품이 교량의 어느 부분에 사용되는가를 표시
3.2 자중 예측 | 나무교량에 대한 자중 예측(소요 재료의 수량 및 무게를 추정한 후, 완성된 교량의 중량을 예상) AutoCAD의 MASSPROP 기능과 발사목 및 무명실의 밀도 정보를 이용하여 중량 예측
4. 참고문헌 | 보고서를 작성하기 위해 참조한 논문, 책, 웹사이트 등을 표기
  반드시 목차를 준수하여 보고서 작성 (상세설계 보고서 점수 : 5점 만점)

## Slide 49
상세설계 보고서 작성 사례
상세설계 보고서
1. 컴퓨터 시뮬레이션
1.1 시뮬레이션 결과
1.2 결과의 활용방안
목차
#조
2.1 개념도
2.2 설계도
2. 상세설계
3.1 부품 정의
3.2 자중 예측
4. 참고문헌
3 구성요소