## Slide 1
#12. 성능평가
나무교량 재하 실험 방법
성능평가 보고서 작성 방법
시스템공학 개론
2
요구사항 정의
4
가치공학
(설계경제성검토)
10
창의성 개론
3
강의소개
1
아이디어 도출
6
시스템 제작
11
개념설계
7
성능평가
12
개념설계 대안 선정
8
프로토타이핑
13
상세설계
9
3D 프린팅
14
예비과제 실습
5
기말고사
15

## Slide 2
나무교량 거치 방법
교량 중심부에 폭 2cm, 높이 4cm의 막대를 삽입한 후 바구니 거치
4cm
2cm
40mm
20mm

## Slide 3
나무교량 하중재하 실험 방법
교량 자중 측정  교량 거치  모형 자동차 통과  바구니 거치  실험 추 재하
https://youtu.be/ndvtm8eMx44

## Slide 4
나무교량 실험 순서
6kg(바구니의 무게)부터 42kg까지 1kg씩 추를 추가하며,
한번 추를 올린 다음 10초간 유지 후 다음 추 추가
무게 (kg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
바구니 추 | 바구니 1 | 바구니 1, 1 | 바구니 1, 1, 1 | 바구니 1, 1, 1, 1 | 바구니 5 | 바구니 5, 1 | 바구니 5, 1, 1 | 바구니 5, 1, 1, 1 | 바구니 5, 1, 1, 1, 1
무게 (kg) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
바구니 추 | 바구니 5, 5 | 바구니 5, 5, 1 | 바구니 5, 5, 1, 1 | 바구니 5, 5, 1, 1, 1 | 바구니 5, 5, 1, 1, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5 | 바구니 5, 5, 5, 1 | 바구니 5, 5, 5, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 1, 1, 1
무게 (kg) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
바구니 추 | 바구니 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5 | 바구니 5, 5, 5, 5, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1
무게 (kg) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
바구니 추 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 5 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1 | 바구니 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1

## Slide 5
Xi = i조의 지지하중(kg)/자중(g), i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8조
Xmin = 0.35 (기준 : 최대 지지하중 42kg를 견뎠을 때, 나무교량 무게 120g)
Xmax = 0.60 (기준 : 최대 지지하중 42kg를 견뎠을 때, 나무교량 무게 : 70g)
Xi Xmin : i조의 하중 점수 = 5점, Xi Xmax : i조의 하중 점수 = 25점
Xmin Xi Xmax : i조의 하중 점수 = ((1 + 4 * (Xi - Xmin) / (Xmax - Xmin)))*5
하중 재하 후 10초 이상을 견뎌야 함 : 최소점수 (5) vs 최고점수 (25)
평가기준

## Slide 6
개념도 개선
기존 개념도와 개선 개념도를 대비하여 보여줌
같은 크기의 같은 각도의 조감도로 표출 : 표준 좌표계, 홈 뷰
개선 개념도
기존 개념도
종거더 보강

## Slide 7
성능평가 보고서 목차 및 작성요령
목차 | 작성요령
1. 실험결과 분석 | 
1.1 조별 실험결과 비교 평가 | 조별 나무교량의 자중, 지지하중, 지지하중/자중 값을 표와 그래프를 이용하여 조별로 대비하여 작성
1.2 조별 시스템 장단점 분석 | 조별 나무교량 각각에 대한 장단점을 자중, 지지하중, 휨, 뒤틀림 측면에서 분석하여 서술
2. 시스템 개선 방안 | 
2.1 자중 감소 방안 | 나무교량을 구성하는 각 부재를 분석하여, 교량의 무게를 줄일 수 있는 방안 도출
2.2 지지하중 향상 방안 | 나무교량을 구성하는 각 부재를 분석하여, 교량의 지지하중을 높일 수 있는 방안 도출
2.3 휨, 뒤틀림 방지 방안 | 나무교량을 구성하는 각 부재를 분석하여, 교량이 가로/세로 방향으로 휘거나 뒤틀리는 정도를 감소시킬 수 있는 방안 도출
2.4 개선된 나무교량 개념도 | 위의 개선 방안을 바탕으로, 개선된 나무교량의 개념도를 Computer Aided Drawing으로 작성 개념도 파일 삽입 (*.dwg)
3. 참고문헌 | 보고서를 작성하기 위해 참조한 논문, 책, 웹사이트 등을 표기
  다큐팀은 각 조의 교량 사진을 pptx 파일에 삽입한 후, 이러닝시스템  자료실  토론글 쓰기를 통해 업로드 (나무교량.pptx)
  반드시 목차를 준수하여 보고서 작성 (성능평가 보고서 점수 : 5점 만점)

## Slide 8
성능평가 보고서
2. 시스템 개선 방안
1. 실험결과 분석
1.1 조별 실험결과 비교 평가
1.2 조별 시스템 장단점 분석
2.1 자중 감소 방안
2.2 지지하중 향상 방안
목차
#조
2.3 휨, 뒤틀림 방지 방안
2.4 개선된 나무교량 개념도
3. 참고문헌
성능평가 보고서 작성 사례