## Slide 1
00 | 시뮬레이션 강의소개
01 | 시뮬레이션이란 무엇인가?
02 | 시뮬레이션의 기본 개념
03 | 시뮬레이션의 기본 개념 : 수작업으로 진행하는 사건 지향 시뮬레이션
04 | 시뮬레이션의 기본 개념 : 스프레드시트를 사용한 시뮬레이션 - News Vendor 문제 시뮬레이션의 기본 개념 : 스프레드시트를 사용한 시뮬레이션 - M/U/1 Queue 문제
05 | ARENA 길라잡이 : 모델 3-1(A simple processing system) 작성 실습
06 | ARENA 길라잡이 : 모델 3-2(직렬처리), 3-3(병렬처리), 모델 3-4(직렬처리, 상수작업시간), 3-5(병렬처리, 상수작업시간) 작성 실습
07 | 기본 공정의 모델링과 입력 : 모델 4-1(An electronic assembly and test system) 작성 실습
08 | 기본 공정의 모델링과 입력 : 모델 4-2(근무일정, 고장, 도수통계), 모델 4.3(애니메이션 강화) 작성 실습
09 | 기본 공정의 모델링과 입력 : 모델 4-4(수송) 작성 실습
10 | 세부 모델링 : 모델 5-1 (Call center) 시뮬레이션 작성 실습
11 | 세부 모델링 : 모델 5-2 (확장 Call center : 시간에 따라 변하는 도착률, 개인별 근무 스케쥴 반영) 시뮬레이션 작성 실습
12 | 세부 모델링 : 모델 5-3 (확장 Call center : 다양한 성과지표 반영) 시뮬레이션 작성 실습
13 | 세부 모델링 : 모델 5-4 ((s, S) Inventory system with backlogging) 시뮬레이션 작성 실습 & OptQuest를 활용한 최적화

## Slide 2: 수작업으로 수행하는 시뮬레이션
새로운 부품의 도착 Arrival of a new part to the system
  시간 지속형 통계치 갱신 (이전 시간에서 현재로)
    Q(t) 그래프 아래 면적
    Q(t) 최대값
    B(t) 그래프 아래 면적
  도착한 사건의 현재 시간을 기록해 둠 (향후 사용)
  장비가 가용하면(장비가 유휴 중이면):
    가공 시작 (출발 사건 생성), 장비 상태를 가동 중으로 변경, 대기 완료 수(+1), 대기 시간 합계 (+0 : 누적치 불변) 갱신
  그렇지 않으면 (장비가 가동 중이면):
    부품을 대기행렬의 끝에 위치시키고, 대기행렬 길이를 하나 증가
  다음 도착 사건을 생성

## Slide 3: 수작업으로 수행하는 시뮬레이션
완료된 부품의 출발 Departure (when a service is completed)
  생산 완료된 부품의 수를 저장하고 있는 통계치 갱신(+1)
  시스템에 머물렀던 시간(현재시간 – 도착 시간) 계산 및 합계 갱신
  기타 시간 지속형 통계치 갱신 (이전 시간에서 현재로)
  대기행렬이 비어 있지 않으면(대기중인 부품이 있으면):
    대기행렬의 맨 앞에서 대기중인 부품을 꺼내, 대기행렬에서의 대기시간을 계산하고 합계를 갱신, 서비스를 시작 (다음 출발 사건을 생성)
  그렇지 않으면 (대기행렬이 비어 있으면):
    장비의 상태를 유휴 중으로 변경 (대기중인 부품이 없으므로 다음 출발 사건을 생성할 수 없음)

## Slide 4: 수작업으로 수행하는 시뮬레이션
종료 The End
  시간 지속형 통계치 갱신 (시뮬레이션 종료 시간으로)
  통계적 누적 계산기를 이용하여 최종 출력 수행 척도를 계산
이산 사건 시뮬레이션 진행 방식
  각 사건의 처리를 위해서는,
  우선 사건 달력의 맨 위 사건을 제거하고,
  제거된 사건을 이용하여 시뮬레이션 시간을 갱신하며,
  시스템의 상태와 통계치를 갱신하며,
  조건을 만족하는 경우 새로운 사건을 발생시킴

## Slide 5: 수작업으로 수행하는 시뮬레이션
A
D
Machine
Idle?
Part
Waiting?
Yes
Yes
도착시간간격
서비스시간
서비스시간
도착 사건은 도착 사건을 발생시킴. 사건 발생시간은 현재 시간 + 도착시간 간격
도착사건은 장비가 가용하면 출발사건을 발생시킴. 사건 발생시간은 현재 시간 + 서비스 시간
출발사건은 대기중인 부품이 존재하면 출발 사건을 발생 시킴. 사건 발생시간은 현재 시간 + 서비스 시간

## Slide 6: 수작업으로 수행하는 시뮬레이션
수작업으로 수행하는 시뮬레이션
  사건 발생 동안 상태 변수(Q(t), B(t) 등)와 통계적 누적 계산기(P, N, WQ,  TS 등)를 추적 관리한다.
  주어진 도착 시간 간격과 서비스 시간을 이용한다.
  사건(제품번호, 사건 발생 시간, 사건 유형) 달력을 유지한다.
  시뮬레이션 시계를 하나의 사건에서 다음 사건의 발생 시간으로 이동한다.

## Slide 7: Simulation by Hand: Simulator Setup
Queue에서 대기중인 제품의 도착시간
현재시간
장비상태
가동중 = 1
유휴중 = 0
대기중인 제품의 수
사건달력
(제품번호, 사건발생시간, 사건유형)
대기를 완료하고 서비스를 개시한 제품의 수
대기를 완료한 제품들에 대한 대기시간의 합계
대기중인 제품의 수에 대한 시간 누적치 : Q(t) 그래프 아래 면적
장비상태에 대한 시간 누적치 :
B(t) 그래프 아래 면적
도착시간간격
서비스시간
제품1
제품2
제품3
제품4
제품5
제품6
제품7
제품8
제품9
제품10
대기행렬
장비
제품1~2
2~3
3~4
4~5
5~6
6~7
7~8
8~9
9~10
10~11

## Slide 8: Simulation by Hand: t = 0.00, 초기화 Initialize
0분  제품1의 도착 사건과
20분  시뮬레이션 종료 사건 초기화

## Slide 9: Simulation by Hand: t = 0.00, Arrival of Part 1
1
제품1
= 0 + 2.90
= 0 + 1.73

## Slide 10: Simulation by Hand: t = 1.73, Arrival of Part 2
1
2
제품1
= 0 + (1.73 – 0)
1.73
= 1.73 + 1.35

## Slide 11: Simulation by Hand: t = 2.90, Departure of Part 1
2
= 2.90 - 1.73
= 0 + (2.90 – 1.73) * 1
제품1, 2
= 1.73 + (1.73 – 1.17)
1.73
2.90
= 2.90 + 1.76

## Slide 12: Simulation by Hand: t = 3.08, Arrival of Part 3
2
3
제품1, 2
= 1.17 + 0
= 1.17 + 0
= 2.90 + (3.08 – 2.90)
1.73
2.90
3.08
= 3.08 + 0.71

## Slide 13: Simulation by Hand: t = 3.79, Arrival of Part 4
2
3
4
제품1, 2
= 1.17 + 0
= 1.17 + (3.79-3.08) * 1
= 3.08 + (3.79-3.08)
1.73
2.90
3.08
3.79
= 3.79 + 0.62

## Slide 14: Simulation by Hand: t = 4.41, Arrival of Part 5
2
3
4
5
제품1, 2
= 1.17 + 0
= 1.88 + (4.41 – 3.79) * 2
= 3.79 + (4.41 - 3.79)
1.73
2.90
3.08
3.79
4.41
= 4.41 + 14.28

## Slide 15: Simulation by Hand: t = 4.66, Departure of Part 2
3
4
5
제품1, 2, 3
= 1.17 + (4.66 – 3.08)
= 3.12 + (4.66 – 4.41) * 3
= 4.41 + (4.66 – 4.41)
1.73
2.90
3.08
3.79
4.41
4.66
= 4.66 + 3.39

## Slide 16: Simulation by Hand: t = 8.05, Departure of Part 3
4
5
제품1, 2, 3, 4
= 2.75 + (8.05 – 3.79)
= 3.87 + (8.05 – 4.66) * 2
= 4.66 + (8.05 – 4.66)
1.73
2.90
3.08
3.79
4.41
4.66
8.05
= 8.05 + 4.52

## Slide 17: Simulation by Hand: t = 12.57, Departure of Part 4
5
제품1, 2, 3, 4, 5
= 7.01 + (12.57 – 4.41)
= 10.65 + (12.57 - 8.05) * 1
= 8.05 + (12.57 – 8.05)
1.73
2.90
3.08
3.79
4.41
4.66
8.05
12.57
= 12.57 + 4.46

## Slide 18: Simulation by Hand: t = 17.03, Departure of Part 5
제품1, 2, 3, 4, 5
= 15.17 + 0
= 15.17 + 0
= 12.57 + (17.03 – 12.57)
1.73
2.90
3.08
3.79
4.41
4.66
8.05
12.57
17.03

## Slide 19: Simulation by Hand: t = 18.69, Arrival of Part 6
6
제품1, 2, 3, 4, 5, 6
= 15.17 + 0
= 15.17 + 0
= 17.03 + 0
1.73
2.90
3.08
3.79
4.41
4.66
8.05
12.57
17.03
= 18.69 + 0.70
= 18.69 + 4.36
18.69

## Slide 20: Simulation by Hand: t = 19.39, Arrival of Part 7
6
7
제품1, 2, 3, 4, 5, 6
= 15.17 + 0
= 15.17 + 0
= 17.03 + (19.39 – 18.69)
1.73
2.90
3.08
3.79
4.41
4.66
8.05
12.57
17.03
= 19.39 + 15.52
18.69
19.39

## Slide 21: Simulation by Hand: t = 20.00, The End
6
7
제품1, 2, 3, 4, 5, 6
= 15.17 + 0
= 15.17 + (20 – 19.39) * 1
= 17.73 + (20 - 19.39)
1.73
2.90
3.08
3.79
4.41
4.66
8.05
12.57
17.03
18.69
19.39

## Slide 22: Simulation by Hand: Finishing Up
부품들의 대기행렬에서의 평균 대기시간 :

## Slide 23: Simulation by Hand: Finishing Up
대기행렬에서 기다리는 부품의 시간 평균 개수 :
0.79

## Slide 24: Simulation by Hand: Finishing Up
장비의 가동률 :
0. 92

## Slide 25: Simulation by Hand: t =