## Slide 1
00 | 시뮬레이션 강의소개
01 | 시뮬레이션이란 무엇인가?
02 | 시뮬레이션의 기본 개념
03 | 시뮬레이션의 기본 개념 : 수작업으로 진행하는 사건 지향 시뮬레이션
04 | 시뮬레이션의 기본 개념 : 스프레드시트를 사용한 시뮬레이션 - News Vendor 문제 시뮬레이션의 기본 개념 : 스프레드시트를 사용한 시뮬레이션 - M/U/1 Queue 문제
05 | ARENA 길라잡이 : 모델 3-1(A simple processing system) 작성 실습
06 | ARENA 길라잡이 : 모델 3-2(직렬처리), 3-3(병렬처리), 모델 3-4(직렬처리, 상수작업시간), 3-5(병렬처리, 상수작업시간) 작성 실습
07 | 기본 공정의 모델링과 입력 : 모델 4-1(An electronic assembly and test system) 작성 실습
08 | 기본 공정의 모델링과 입력 : 모델 4-2(근무일정, 고장, 도수통계), 모델 4.3(애니메이션 강화) 작성 실습
09 | 기본 공정의 모델링과 입력 : 모델 4-4(수송) 작성 실습
10 | 세부 모델링 : 모델 5-1 (Call center) 시뮬레이션 작성 실습
11 | 세부 모델링 : 모델 5-2 (확장 Call center : 시간에 따라 변하는 도착률, 개인별 근무 스케쥴 반영) 시뮬레이션 작성 실습
12 | 세부 모델링 : 모델 5-3 (확장 Call center : 다양한 성과지표 반영) 시뮬레이션 작성 실습
13 | 세부 모델링 : 모델 5-4 ((s, S) Inventory system with backlogging) 시뮬레이션 작성 실습 & OptQuest를 활용한 최적화

## Slide 2
Arena 설치

## Slide 3
설치 프로그램 다운로드
http://kcjeong.cbnu.ac.kr/working/ss/HandsOn.zip

## Slide 6
Flowchart
Modules
Data
Modules
Tool Bar

## Slide 7
Model 3-1

## Slide 8
EXPO(5)
TRIA(1, 3, 6)
(가공되지 않은)
Blank 부품의
도착
완성된 부품의
떠남
드릴 프레스
(Server)
대기행렬
선입선출(FIFO)
가공 중인 부품
4
5
6
7
The System: 단순한 가공 시스템

## Slide 9
Create & Dispose : 개체의 생성 및 소멸
Process : 자원을 이용하여 개체를 처리, 바로 처리가 불가능한 경우 Queue에 대기

## Slide 10
Entity
Double Click!

## Slide 11
Resource
Double Click!

## Slide 12
Queue
Double Click!
Process에서 Resource 삽입 시 자동 생성

## Slide 13
1. Create
[Time Between Arrivals : Type] Random(EXPO) : 도착시간간격이 지수분포를 따름.
[Time Between Arrivals : Value] 5 : 지수분포의 평균이 5임.
[Time Between Arrivals : Units] Minutes : 시간 단위가 분임.
[Time Between Arrivals : Entities per Arrival] 1 : 개체가 한 번에 한 개씩 도착함.
[Time Between Arrivals : Max Arrivals] Infinite : 개체가 무제한으로 도착할 수 있음.
[Time Between Arrivals : First Creation] 0 : 첫 번째 개체가 시간 0에 도착함.

## Slide 14
2. Process
[Logic : Action] Seize Delay Release : Resource를 잡고, 지연하고, 풀어주는 방식으로 작업을 진행함.
[Logic : Resources] Resource, Drill Press, 1 : 작업을 진행하기 위해 Drill Press 자원 1개가 필요함.
[Delay Type] Triangular : 작업시간이 삼각분포를 따름.
[Minimum] 1 : 최소작업시간이 1임.
[Value (Most Likely)] 3 : 최빈작업시간이 3임.
[Maximum] 6 : 최대작업시간이 6임.

## Slide 15
3. Dispose

## Slide 16
Animation
Box
Text
Queue
Resource
Plot
Variable
Q(t)
B(t)

## Slide 17
Animation-Queue
Click!

## Slide 18
Animation-Resource
Animate Tool Bar
C:\Users\Public\Documents\Rockwell Software\Arena\PictureLibraries

## Slide 19
Animation-Plot
Animate Tool Bar
대기중인 파트의 수
Build
Expression

## Slide 20
Animation-Plot
Animate Tool Bar

## Slide 21
Animation-Plot
가동중인 드릴 프레스의 수
Animate Tool Bar
Build
Expression

## Slide 22
Animation-Plot
Animate Tool Bar

## Slide 23
Run-Setup
시뮬레이션 기간 : 20분

## Slide 24
Results

## Slide 25
Results

## Slide 26
Results
가공이 완료된 5개 부품에 대한 평균

## Slide 27
Results
가공이 완료된 5개 부품에 대한 평균

## Slide 28
Results
대기를 완료한 6개 부품에 대한 평균

## Slide 29
Results
대기를 완료한 6개 부품

## Slide 30
따라하기
Model 3-1.mp4