## Slide 1
00 | 시뮬레이션 강의소개
01 | 시뮬레이션이란 무엇인가?
02 | 시뮬레이션의 기본 개념
03 | 시뮬레이션의 기본 개념 : 수작업으로 진행하는 사건 지향 시뮬레이션
04 | 시뮬레이션의 기본 개념 : 스프레드시트를 사용한 시뮬레이션 - News Vendor 문제 시뮬레이션의 기본 개념 : 스프레드시트를 사용한 시뮬레이션 - M/U/1 Queue 문제
05 | ARENA 길라잡이 : 모델 3-1(A simple processing system) 작성 실습
06 | ARENA 길라잡이 : 모델 3-2(직렬처리), 3-3(병렬처리), 모델 3-4(직렬처리, 상수작업시간), 3-5(병렬처리, 상수작업시간) 작성 실습
07 | 기본 공정의 모델링과 입력 : 모델 4-1(An electronic assembly and test system) 작성 실습
08 | 기본 공정의 모델링과 입력 : 모델 4-2(근무일정, 고장, 도수통계), 모델 4-3(애니메이션 강화) 작성 실습
09 | 기본 공정의 모델링과 입력 : 모델 4-4(수송) 작성 실습
10 | 세부 모델링 : 모델 5-1 (Call center) 시뮬레이션 작성 실습
11 | 세부 모델링 : 모델 5-2 (확장 Call center : 시간에 따라 변하는 도착률, 개인별 근무 스케쥴 반영) 시뮬레이션 작성 실습
12 | 세부 모델링 : 모델 5-3 (확장 Call center : 다양한 성과지표 반영) 시뮬레이션 작성 실습
13 | 세부 모델링 : 모델 5-4 ((s, S) Inventory system with backlogging) 시뮬레이션 작성 실습 & OptQuest를 활용한 최적화

## Slide 2
Model 4-2
(Model 4-1 수정)
생산관리자 검증

## Slide 3
검증을 위해 생산관리자에게 모델 4-1을 보여줌  생산관리자는 3가지 의견을 제시
  교대조 문제
    4-1은 첫번째 교대조만 고려
    실제로는 2교대 작업(하루에 16시간 공장 가동)이 이루어짐
    두번째 교대조에서는 재작업(병목 작업장)에 한명이 아닌 두명의 작업자가 근무함.
  밀봉기는 때때로 고장이 발생하고 있음을 지적
    고장 사이의 가동 시간(MTBF) ~ EXPO (2) hours
    고장 수리 시간(MTTR) ~ EXPO (4) min.
  재작업을 위해 대기중인 부품을 보관하기 위한 선반 필요
    하나의 선반은 10개의 부품을 올려 놓을 수 있음
    몇 개의 선반을 구입해야 하는가?
  10일에 대해 실험(하루에 16시간) : 총 160시간 실험 수행
필요한 기능:
  자원 일정(Schedule 모듈)
  자원 고장(Failure 모듈)
  자원 상태 통계(Statistic 모듈)

## Slide 4
차이점
작업자 근무일정 반영
밀봉기 기계고장 반영
재작업 재공재고 수량 파악

## Slide 5
Resource
Sealer : 고장발생
Rework : 시점에 따라 용량 변경

## Slide 6
Schedule
하루 근무시간 : 8시간 2교대 = 16시간
1교대 : 1명 근무
2교대 : 2명 근무
Run  Setup
Hours per Day : 16

## Slide 7
Schedule
1교대 : 1명 근무
2교대 : 2명 근무
Click

## Slide 8
Schedule
Double Click
처음 8시간은 1명
다음 8시간은 2명

## Slide 9
Schedule
오른쪽 마우스 클릭
처음 8시간은 1명
다음 8시간은 2명

## Slide 10
Failure
Template Panel  Advanced Process
Up Time : 고장간격(Mean Time Between Failure ; MTBF) : 평균 120분 지수분포
Down Time : 수리시간(Mean Time To Repair ; MTTR) : 평균 4분 지수분포
Part가 충분히 공급된다는 가정하에, 장비가
가동 중일 확률 = 120 / (120 + 4)  100% = 96.77%
고장 중일 확률 = 4 / (120 + 4)  100% = 3.23%
100 시간을 가동한 경우 장비의 평균 고장 발생 회수
회수 = 1번 / (120 + 4)분  100시간  60분/시간 = 48.4번

## Slide 11
Statistic : Template Panel  Advanced Process
Rework 공정 WIP을
10개 단위의 선반에 보관
 몇 개의 선반을 놓아야 할까?

## Slide 12
Run-Setup
하루 가동 시간 : 16시간

## Slide 13
Results
재작업 WIP 해소

## Slide 14
Results
Model 4-1
Model 4-2
재작업 평균 대기시간 및 대기부품수 감소

## Slide 15
Reports-Frequencies
Number Obs  Average Time  Standard Percentage
Number Obs | Average Time | 점유시간 = Number Obs * Average Time | Standard Percentage
41 | 69.4722 | 2,848.3602 | 29.67%
52 | 119.9600 | 6,237.9200 | 64.98%
12 | 42.8210 | 513.8520 | 5.35%
합계 |  | 9,600.1322 | 100.00%
1개의 Rack를 설치하면, 평균적으로 94.65%(=29.67%+64.98%)의 기간 동안 선반이 부족하지 않음
2개의 Rack를 설치하면, 전체 기간 동안 선반이 부족하지 않음
가동중
고장(수리)중
유휴중

## Slide 16
Model 4-3
(Model 4-2 수정)
애니메이션 강화

## Slide 17
개체 그림 바꾸기
  Edit  Entity Pictures 기능 활용
대기행렬을 선형태에서 점들의 집합 형태로 변경
  개체들에게 고정된 위치를 제공
자원 그림 추가하기
  Resource button 활용
변수와 도표 추가하기
  Variable object 활용
  Plot button 활용

## Slide 18
Entity
Edit  Entity Pictures

## Slide 19
Animation
Queue는 아래에서 마우스로 클릭하여 끌어 옴
Queue
(점 집합)
Resource
Variable
Plot
Box를 이용하여 작도
그림 삽입

## Slide 20
Animation-Queue
40개의 저장공간 표시

## Slide 21
Animation-Variable
대기부품수 표시
완성부품수 표시

## Slide 22
Animation-Resource
2개의 작업공간 표시
더블클릭 후 편집

## Slide 23
Animation-Resource

## Slide 24
Animation-Resource

## Slide 25
Animation-Plot
Rework Process의 대기행렬에서
대기중인 개체의 수

## Slide 26
Animation-Plot

## Slide 27
Results
시뮬레이션 종료 시점에 시스템 안에 총 13개의 Part A와 B가 존재(가공 중 : 4개, 대기 중 : 9개)
완료된 Part A와 B의 수는 총 3,220개 이 중 불량품은 70개

## Slide 28
따라하기
Model 4-2.mp4
Model 4-3.mp4